Описание программы MINIMALM приведено в работе: Сургучев П.И., Горельчик В.И., Левина В.И., Мячкин В.В. Массовое определение гипоцентров землетрясений на ЭВМ в районе Северной группы вулканов Камчатки // Вулканология и сейсмология, 1992,  № 2, С. 50-63.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│          Руководство по работе с программой MINIMALM         │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Программа состоит из двух частей - расчет годографа по известной  скоростной модели среды и определение гипоцентров землетрясений.

I. Построение годографа.

1.Расчет годографов P и S волн. Программа GDG.EXE

ВХОДНЫЕ ФАЙЛЫ  (*.MDL) :

а) Скоростная модель среды для P волн. Файл P.MDL.

──────────────────────────────────────────────────────────────-

*                    Файл  P.MDL

*            Скоростная модель среды для P-волн.

*            Допустимое число высот станций - 4.

* Заданное число высот станций:

4

* Высоты станций:

0.0    0.8      1.0     1.7

*-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----

* Число глубин для годографа

*   |     Максимальное расстояние для расчета годографа

57     300

* Глубины годографа

-4.0    -3.0    -2.0    -1.0     0.0     1.0     2.0     3.0     4.0     5.0

6.0     7.0     8.0     9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0

16.0    17.0    18.0    19.0    20.0    21.0    22.0    23.0    24.0    25.0

26.0    27.0    28.0    29.0    30.0    31.0    32.0    33.0    34.0    35.0

36.0    37.0    38.0    39.0    40.0    45.0    50.0    55.0    60.0    65.0

70.0    75.0    80.0    85.0    90.0    95.0   100.0

*-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----

* Число слоев

7

* Кровля

*   |    Скорость P-волн

-4.0    2.2

2.0    4.6

4.0    5.3

8.0    6.2

20.0    6.8

30.0    7.7

40.0    8.0

──────────────────────────────────────────────────────────────-

б) Скоростная модель среды для S волн. Файл S.MDL

*                Файл  S.MDL

*           Скоростная модель среды для S-волн.

*           Допустимое число высот станций - 4.

* Заданное число высот станций:

4

* Высоты станций

0.0    0.8      1.0     1.7

*-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----

* Число глубин для годографа

*   |    Максимальное расстояние для расчета годографа

57     300

* Глубины годографа

-4.0    -3.0    -2.0    -1.0     0.0     1.0     2.0     3.0     4.0     5.0

6.0     7.0     8.0     9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0

16.0    17.0    18.0    19.0    20.0    21.0    22.0    23.0    24.0    25.0

26.0    27.0    28.0    29.0    30.0    31.0    32.0    33.0    34.0    35.0

36.0    37.0    38.0    39.0    40.0    45.0    50.0    55.0    60.0    65.0

70.0    75.0    80.0    85.0    90.0    95.0   100.0

*-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----...-----

* Число слоев

7

* Кровля

*   |    Скорость S-волн

-4.0    1.1

2.0    2.56

4.0    2.94

8.0    3.58

20.0    3.93

30.0    4.45

40.0    4.62

ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ  (*.GDG):

а) Годограф P волн. Файл P.GDG .

б) Годограф S волн. Файл S.GDG .

2. Объединение годографов P и S волн. Программа GPS.EXE .

ВХОДНЫЕ ФАЙЛЫ  (*.GDG):

а) Годограф  P волн. Файл P.GDG.

б) Годограф  S волн. Файл S.GDG.

ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ  (*.GDG):

а) Объединенный годограф P и S волн. Файл PS.GDG  . Этот файл является входным для программы MIN1.EXE.

II. Определение гипоцентра землетрясения. Программа MIN1.EXE

ВХОДНЫЕ ФАЙЛЫ.

а) Файл объединенного годографа PS.GDG.

б) Файл координат сейсмостанций  KAMCH.STA.

В файле  помещены  координаты  сейсмостанций и некоторые

дополнительные параметры:

1) Принятые среднее ( А ), максимальное ( Аmax ) , минимальное ( Amin ) значения отношения Vp/Vs и величина коэффициента  корреляции  ( Rc ). Установленные параметры используются в работе программы, и при желании могут быть изменены.

2) Условные  обозначения областей с определенными значениями невязок (ISO).

3) Координаты центра полигона (CNTR).

4) Имена и координаты сейсмостанций.

*-------------------------------------------

*КООРДИНАТЫ СЕИСМОСТАНЦИЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ MIN

*

*------------------------------------------

*++

*+++----.---+---.---+---.---+---.---

VPVS   1.710   1.730   1.760   0.950

*++++-++-   -+--.--   -+--.--   -+--.--   -+--.--+++-+--.--+++-+--.--

ISO  4  2   Ж  1.15   X  1.30   *  1.50   +  2.0

*ФАЙЛ  С  КАРТОЙ   ПОЛИГОНА

DM0:[111,1]MAP00.DAT

*КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА ПОЛИГОНА

CNTR     55.750   160.500      0.0

*ИМЯ     ШИРОТА   ДОЛГОТА     ВЫСОТА

ESO      55.925   158.700      0.0

KBG      56.255   162.705      0.0

KRI      54.596   161.134      0.0

SRD      56.317   159.717      0.8

*BJD      56.583   161.225      0.9

SVL      56.583   161.225      0.9

*KPL      56.592   161.296      1.7

KLY      56.313   160.852      0.0

KZY      56.070   159.900      0.4

*KOZ      56.058   159.872      0.0

*KZR      56.058   159.872      0.0

*PDK      56.140   160.780      0.8

KRS      56.214   160.558      1.2

*APH      56.000   160.840      0.8

*VDP      55.770   160.220      1.0

KMN      55.760   160.240      1.1

*TLB      55.753   160.420      1.0

*PLT      55.913   160.583      1.0

*LDN      55.981   160.531      1.9

*HPC      55.955   160.730      1.0

*GRV      55.966   160.641      1.7

*STD      55.939   160.478      1.4

*PRV      55.891   160.557      1.6

*VRT      55.936   160.656      1.2

*LHM      55.953   160.544      1.7

*PLN      55.935   160.578      1.4

ZLN      56.018   160.804      1.1

*PRR       55.697   160.78       0.5

NB! При  необходимости  можно  добавлять в файл новые сейсмостанции.  Чтобы убрать из файла  ненужные  сейсмостанции, необходимо  поставить в первую позицию строки символ (*), при этом запись в строке игнорируется.

в) Файл фазовых данных.  Имя - SH.TPS, SH - шифр землетрясения,  который записывается в виде ГГММДДNN, где

ГГ - две последние цифры года (91,  82 , 64 )

ММ - месяц ( 01, 02, ... , 12 )

ДД - день ( 01,  02,  ...  ,  12 )

NN - порядковый номер землетрясения в сутки (01, 02, ... 99),

если в сутках более 99 землетрясений,  то нумерация производится следующим образом:

100 - A0, 101 - A2, ... , 109 - A9,

110 - B0, 111 - B1, ... , 119 - B9,

120 - C0, 121 - C1, ... , 129 - C9, и т. д.

В файле находятся следующие данные:

год

│месяц    час

│  │ день  │ минуты

│  │  │    │  │   секунды ( вводятся только при известном To)

*92 09 04   07 07 54.3

сейсмостанция

│ знак Р

│  \   вес Р                      вес S

│    \   \   сек.Р    сек.S  знак S  /     A(P)  T(P)    A(S)  T(S)    A(L) T(L)

*ST    IP -4   52.5     58.5      ES -4     0.12  0.55    0.6   0.3     1.1   0.5

Введение веса для отдельных фаз (вес P, вес S) делает возможным учитывать приоритетность данных. Значения весов кодируются в соответствии с таблицей:

┌────────┬───────────┐

│  КОД   │ ЗНАЧЕНИЕ  │

│  веса  │     веса  │

├────────├───────────┤

│  -4    │   0.0     │

│  -3    │   0.25    │

│  -2    │   0.50    │

│  -1    │   0.75    │

│   0    │   1.00    │

│   1    │   1.25    │

│   2    │   1.50    │

│   3    │   1.75    │

│   4    │   2.00    │

│   5    │   2.25    │

│   6    │   2.50    │

│   7    │   2.75    │

│   8    │   3.00    │

└────────┴───────────┘

ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ:

а) Файл  результатов  счета и  проекций области решения для  вывода на печать. Файл SH.1**.

б) Файл, содержащий строку каталога и подробные данные счета по сейсмостанциям. Файл SH.2**.

При обработке землетрясений могут использоваться дополнительные ключи, которые вводятся во 2 и 3 позицию  расширения выходных файлов при счете.

Возможны следующие значения ключей:

А.КЛЮЧИ НЕ ВВОДЯТСЯ:

*.1

*.2

Б.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1 КЛЮЧ:

*.1R,1H,1F,1A

*.2R,2H,2F,2A

R-редукция за дистанцию(Y)

F-фиксированный наклон графика Вадати (угол Вадати F)

H-ограничение по глубине (задается по виду землетрясения)

A-свободный поиск времени события (время события A)

В.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕЙ:

Сочетания ключей обозначаются буквами латинского алфавита:

RF-K       RH-M      FH-P             RAH-S

RA-L       AH-N                       RFH-T

Значения ключей пунктов   Б и В записываются во 2 позицию расширения.

Г.ВВОДИТСЯ ВРУЧНУЮ ВЕС СТАНЦИИ (-4, -3, -2, и т.д. до 8), это записывается

в 3 позицию расширения выходных файлов.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ИМЕЮТ ВИД

*.101,*.102

*.201,*.202  и т.д.

или, при совместном использовании весов и других ключей,

*.1R1,*.1H1

*.2R1,*.2H1  и т.д.

или

*.1K1,*.1L1,*.1M1

*.2K1,*.2L1,*.2M1   и т.д.

Введенные при счете ключи определяют значение поля DM (метод счета) в базе данных.

Дополнительные значения поля DM (расширения файлов SH.2**) при нестандартной обработке землетрясений.

2VV-землетрясение добавлено в базу из регионального каталога (без подробных станционных  данных).

2GK-значение энергетических классов Kp, Ks, Kl определено с привлечением данных станций региональной сети.

2X0-землетрясению присвоены параметры аналогичного события (для роев землетрясений).

После окончания работы программы MINIMALM, дополнительная программа  разделяет выходной файл SH.*** на строку каталога и строки подробных данных по сейсмостанциям для дальнейшего размещения в соответствующих файлах  базы данных.

Запуск полной обработки землетрясения производится  программой min1serv.bat:

@echo off

c:\select\min1serv.exe %1

rem  Этот командный файл должен быть в той директории, где находятся

rem  файлы TPS, предназначенные к обработке программой MIN1.EXE.

rem  Пример вызова командного файла:

rem  min1serv.bat 93010115.tps

rem  где min1serv.bat - командный файл

rem      93010115.tps - имя входного файла для обработки

rem  После завершения работы с программой в поддиректории ALKT_TPS

rem  сохраняются обработанные исходные файлы TPS,

rem  в едином файле F_ALL.TXT сохраняются подробные данные

rem  всех обработанных землетрясений,

rem  в едином файле F_KAT.TXT сохраняются основные данные всех

rem  обработанных землетрясений.